## Slide 1: Gain Scheduling
Выполнили:
Дьячихин Д.Н. R3480
Румянцев А.А. R3441

## Slide 2: Что такое gain scheduling?
Gain scheduling – это процесс динамического изменения коэффициентов усиления канала управления в зависимости от некоторой переменной планирования. В качестве переменной планирования может использоваться любая измеряемая величина, содержащаяся в регистрах RMC, например положение оси, давление, температура и т.п.

## Slide 3: Пример задачи
Управление углом тангажа самолета

## Slide 4: Динамические параметры системы
Что меняется в системе?
Число Маха
Динамическое давление
Положение закрылков
Положение центра тяжести (топливо, угол атаки)
Следовательно, множество режимов работы

## Slide 5: Варианты решения задачи
Передаточная функция W(s) – один режим работы
Сложный нелинейный регулятор – сложно, дорого, затратно
Робастный линейный регулятор – возможно нереализуем + ухудшение эффективности
Автопилот с жесткими условиями – неудобно
Менять коэффициенты усиления регулятора

## Slide 6: Реализация
Подойдет любой регулятор на основе коэффициентов усиления
Разбить пространство на области в соответствии со значениями параметров
Линеаризовать ОУ на каждой рабочей точке проектирования
Настройка коэффициентов усиления регулятора
Реализация архитектуры переключения
Симуляция

## Slide 7: Переключение коэффициентов
В блоке ПП (проверка параметров) происходит выбор коэффициентов для ПИД-регулятора
Угловые случаи создают наиболее экстремальные условия. Самые лучшие – центр. Область может быть многомерным пространством

## Slide 8: Проблема переходного процесса
С переключателем
Без переключателя
Красный – ступенчатый;
Зеленый – без переходных процессов,
Сложно реализовать
Кривая, например, полином;
В многомерном случае – поверхность усиления

## Slide 9: Пример
Нелинейная система с коэффициентом усиления, зависящим от состояния:
Это модель масса–пружина–демпфер, где демпфирование зависит от положения;
Система нелинейна, но линеаризуема в любой точке

## Slide 10: Выбор рабочих точек и областей
Точки равновесия:
Для любого можно найти соответствующее управление
Пусть переключающая переменная
Выберем точки равновесия , а рабочие области соответственно

## Slide 11: Линеаризация системы
Вектор состояния:
Якобиан системы:

## Slide 12: PID-регуляторы для каждой точки
Для каждой точки подберем в MATLAB лучшие коэффициенты усиления:
Результат:

## Slide 13: Итоговое управление
Управление складывается из управления в точке равновесия и коррекции PID:
Также рассмотрим поведение системы когда

## Slide 14: Симуляция

## Slide 15: Параметры блоков
Нелинейная система и gain scheduling:

## Slide 16: Входные сигналы
r1
r2

## Slide 17: Состояния системы
x(t), GS, no sat, r1, u_e!=0
x(t), no GS, no sat, r1, u_e!=0

## Slide 18: Ошибка
e(t), GS, no sat, r1, u_e!=0
e(t), no GS, no sat, r1, u_e!=0

## Slide 19: Управление
u_pid(t), GS, no sat, r1, u_e!=0
u_pid(t), no GS, no sat, r1, u_e!=0

## Slide 20: Управление вблизи
u_pid(t), GS, no sat, r1, u_e!=0
u_pid(t), no GS, no sat, r1, u_e!=0

## Slide 21: Состояния системы
x(t), GS, no sat, r2, u_e!=0
x(t), no GS, no sat, r2, u_e!=0

## Slide 22: Ошибка
e(t), GS, no sat, r2, u_e!=0
e(t), no GS, no sat, r2, u_e!=0

## Slide 23: Управление
u_pid(t), GS, no sat, r2, u_e!=0
u_pid(t), no GS, no sat, r2, u_e!=0

## Slide 24: Управление вблизи
u_pid(t), GS, no sat, r2, u_e!=0
u_pid(t), no GS, no sat, r2, u_e!=0

## Slide 25: Состояния системы
x(t), GS, sat, r1, u_e!=0
x(t), no GS, sat, r1, u_e!=0

## Slide 26: Управление
u_pid(t), GS, sat, r1, u_e!=0
u_pid(t), no GS, sat, r1, u_e!=0

## Slide 27: Состояния системы
x(t), GS, sat, r2, u_e!=0
x(t), no GS, sat, r2, u_e!=0

## Slide 28: Управление
u_pid(t), GS, sat, r2, u_e!=0
u_pid(t), no GS, sat, r2, u_e!=0

## Slide 29: Состояния системы
x(t), GS, sat, r1, u_e=0
x(t), no GS, sat, r1, u_e=0

## Slide 30: Управление
u_pid(t), GS, sat, r1, u_e=0
u_pid(t), no GS, sat, r1, u_e=0

## Slide 31: Состояния системы
x(t), GS, sat, r2, u_e=0
x(t), no GS, sat, r2, u_e=0

## Slide 32: Управление
u_pid(t), GS, sat, r2, u_e=0
u_pid(t), no GS, sat, r2, u_e=0

## Slide 33: Спасибо за внимание!